Secretaría de Educación en el Estado de Tabasco

Subsecretaría de Planeación y Evaluación

# Dirección de Programas Especiales de Inversión

REQUISITOS QUE DEBE DE CUMPLIR EL INMUEBLE DESTINADO A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA

El tipo de inmueble en el que funcione la Escuela Secundaria Técnica será determinante para el logro de sus objetivos, es por ello que debe  ser construido ex profeso, con objeto de asegurar que tenga las condiciones de localización, orientación, superficie y distribución que garanticen su adecuado funcionamiento.

La Escuela Secundaria Técnica debe  estar localizado en un sitio que ofrezca garantías de seguridad para el cruce y tránsito peatonal, sin colindancias altas que perjudiquen las condiciones naturales de iluminación, alejado de aglomeraciones, apartado de ruidos, olores y de cualquier instalación que pudiera representar molestias o riesgos para los alumnos.

La orientación deberá ser adecuada a las condiciones climatológicas de cada lugar, adaptando los esquemas de distribución a las necesidades del funcionamiento, tratando de lograr las mejores condiciones de temperatura, iluminación y ventilación.

Se recomienda que el terreno sea de topografía básicamente plana para favorecer la seguridad de los alumnos y el funcionamiento del servicio, en el caso contrario, cuidar que las áreas de circulación se adapten a las características antropométricas del alumno.

La superficie que se requiere, se establece de acuerdo a los siguientes parámetros:

La superficie total del predio será de 2.50 m2. por alumno.

De las aulas de 0.90 m2. mínimo por alumno y altura de 2.70 ml.

De esparcimiento y recreación a razón de 1.25 m2. por alumno.

- Se recomienda sea construido en una sola planta, ya que ofrece una mayor seguridad y facilita su funcionamiento; aunque no se excluya la posibilidad de ser construido en dos o máximo tres plantas, de acuerdo a las dimensiones del terreno con que se cuenta, deberán utilizarse materiales y acabados de fácil limpieza y resistencia al tránsito, cuidando las condiciones térmicas de éstos, es decir acordes a las características donde se construye la Escuela Secundaria Técnica.

Área de Aulas:

Todas las escuelas tendrán aulas en forma y características tales que permitan a todos los alumnos tener visibilidad adecuada.

Solamente se aprobarán instalaciones que cuenten con superficie construida para los tres grados, con sus anexos correspondientes.

El mínimo y el máximo de alumnos por grupo es de 15 a 40, por lo que se ha determinado un área mínima por aula a 24 m2. y una máxima de 48 m2., por lo que la superficie de las aulas es la siguiente:

De 1 a  15 alumnos se requieren 24 m2.

De 16 a  30 alumnos se requieren 36 m2.

De 31 a 40 alumnos se requieren 48 m2.

Las puertas de acceso, intercomunicación y salida, deben tener una altura mínima de 2.10 ml., y el ancho de acuerdo a las siguientes medidas:

- Acceso principal:               1.20 ml.

- Aulas:                                0.90 ml.

- Salidas de emergencia:    1.20 ml.

- Auditores o salones de     1.80 ml.

reunión:

Los corredores y pasillos comunes a 2 o más aulas deberán tener un ancho de 1.20 ml. y 2.30 ml. de altura, con anchura adicional no menos de 0.60 ml. por cada 100 usuarios.

Las escaleras deben cubrir las siguientes medidas: 1.20 ml. de ancho, cuando den servicio hasta 360 alumnos, aumentando de 0.60 ml. por cada 75 alumnos o fracción, pero nunca mayor de 2.40 ml. Si la cantidad de alumnos lo obligara, se aumentará el número de escaleras. La huella será mínima de 25 cm. y el peralte de 10 cm. mínimo y de 18 cm. máximo, deberá contar con huella antiderrapante. La altura mínima de los barandales serán de 90 cm. medido a partir de la nariz del escalón.

La iluminación será natural, por lo menos en la quinta parte de la superficie del aula; ejemplo: Area: 20 m2. = 4 m2. iluminación,  será de 150 luxes mínimo. Las aulas tendrán ventilación natural por medio de ventanas que den directamente a superficies descubiertas interiores, jardines, patios, terrazas o en caso extremo a azoteas y a la vía pública. El área de ventilación no será inferior a la tercera parte de la superficie de iluminación. Los niveles mínimos de iluminación artificial en los salones de clases será de 250 luxes; en talleres y laboratorios de 300 luxes.

Area de Laboratorio Polifuncional:

Instalaciones:

Deberá contar con regadera de emergencia, extintores, seis núcleos de servicio con una o dos tarjas de desagüe, dos salidas de agua, dos salidas de gas cónicas con espiras y dos salidas de corriente alterna para cuatro contactos monofásicos; válvulas de seguridad en general y en cada núcleo de servicio, instalaciones de agua y gas; colores en tuberías conforme lo marca el reglamento vigente; condiciones óptimas de ventilación, extracción de gases, iluminación, orientación acústica y sistemas  de seguridad; mobiliario adecuado en áreas de guardado de aparatos y equipo, y en área de guardado de reactivos y substancias.

Mobiliario:

Area de trabajo y exposición del profesor:  Estrado, mesa de demostración (0.60 m. x 0.60 m.) equipado con tarja, salida de agua, salida de gas y dos contactos monofásicos; cubierta de la mesa de madera tratada y terminada en color negro mate; pizarrón magnético; pantalla, bancos de laboratorio.

Area de trabajo de los alumnos:  Deberá integrarse de 12 mesas de trabajo de estructura tubular metálica, mismo ancho y altura, núcleos de servicio (2.00 m. x 0.60 m. y de 0.85 m. a 1.15 m. aproximadamente), con cubierta de madera, terminado en negro mate y tratada para soportar el uso indistinto de agua, electricidad, gas, calor, substancias y reactivos con entrepaño de guardado, bancos tipo restiradores para cada alumno, cestos metálicos para basura, carro de servicios, botiquín con elementos para brindar los primeros auxilios en caso de accidentes y quemaduras.

Area de Guardado de Aparatos y Equipo en General: Cubículo de 13 m2. aproximadamente, ventilación propia, protección contra humedad y polvo; dos salidas de corriente alterna, estante para el guardado de los equipos e instrumentos, mesa auxiliar de 1.50 m. x 0.60 m.; escalerilla de 2 a 3 peldaños, plegable y de aluminio, mesa de trabajo de 1.20 m. x 1.20 m., estante para guardar cristalería.

Area de Reactivos y Substancias:  Area de aproximadamente 9.40 m2. Con ventilación directa al exterior; anaquel guardarreactivos, tratado para soportar la corrosión debida a los gases; tarja con una salida de agua y desagüe.

Area de Servicios:

Los sanitarios deben estar provistos del número mínimo que se establece a continuación, separados hombres y mujeres:

MAGNITUD                                                        EXCUSADOS                 LAVABOS

Cada 50 alumnos                                                              3                                   2

Hasta 75 alumnos                                                             4                                   2

De 76 a 150 alumnos                                                        6                                   2

Cada 75 adicionales o fracción                                         2                                   2

En sanitarios de hombres, por cada dos excusados un mingitorio.

La concentración máxima de los muebles de los sanitarios deberá estar en la Planta Baja.

Ventilación natural o artificial; iluminación de 75 luxes.

Área de Servicios Administrativos y  Generales:

Es recomendable ubicar espacios destinados a las siguientes áreas: Dirección, subdirección, contraloría, oficina administrativa, archivo, intendencia,  bodega, caseta de vigilancia y almacén. .

Área de Servicios de Apoyo Docente:

Para la ubicación de éstos se hace necesario disponer de espacios tales como: Cubículos para el orientador educativo y vocacional, el trabajador social; sala de maestros, de juntas y de proyecciones; auditorio, biblioteca con un área apropiada; mobiliario funcional y adecuado, integrarse de por lo menos 1 000 volúmenes iniciales, con títulos que apoyen el desarrollo de los planes de estudio de la educación secundaria y servicio médico en un local consistente en un consultorio dotado con el equipo e instrumental necesario, con una mesa de exploración por cada 500 alumnos o fracción, a partir de 501, botiquín de primeros auxilios, un sanitario con lavabo y excusado y áreas recreativas y deportivas.

Patios:

Los destinados a iluminación y ventilación serán cuadrados o rectangulares, nunca menores  a 2.50 ml.

Estacionamiento:

Las edificaciones deberán tener espacios para estacionamiento de vehículos, a razón de un cajón por cada 40 m2 construidos, cuyas medidas serán de 5.00 m. x 2.40 m.

Factibilidad del uso del suelo del inmueble.

El documento deberá ser expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.

Constancia de estabilidad y seguridad estructural de edificios.

DIMENSIONES MÍNIMAS DE TERRENOS PARA SECUNDARIA TÉCNICA SEGÚN NORMA MEXICANA

| Nivel Escolar | Modalidad | Superficie Mínima Terreno (M2) |
| --- | --- | --- |
| EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA TECNICA | 6, 500 |