Secretaría de Educación en el Estado de Tabasco

Subsecretaría de Planeación y Evaluación

# Dirección de Programas Especiales de Inversión

REQUISITOS QUE DEBE DE CUMPLIR EL INMUEBLE DESTINADO A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI).

El tipo de inmueble en el que funcione el Centro de Desarrollo Infantil será determinante para el logro de sus objetivos, es por ello que debe  ser construido ex profeso, con objeto de asegurar que tenga las condiciones de localización, orientación, superficie y distribución que garanticen su adecuado funcionamiento.

El CENDI debe  estar localizado en un sitio que ofrezca garantías de seguridad para el cruce y tránsito peatonal, sin colindancias altas que perjudiquen las condiciones naturales de iluminación, alejado de aglomeraciones, apartado de ruidos, olores y de cualquier instalación que pudiera representar molestias o riesgos para los niños.

La orientación deberá ser adecuada a las condiciones climatológicas de cada lugar, adaptando los esquemas de distribución a las necesidades del funcionamiento, tratando de lograr las mejores condiciones de temperatura, iluminación y ventilación.

Se recomienda que el terreno sea de topografía básicamente plana, para favorecer la seguridad de los niños y el funcionamiento del servicio, en el caso contrario, cuidar que las áreas de circulación se adapten a las características antropométricas del niño.

La superficie que se requiere, se establece de acuerdo a los siguientes parámetros:

- Área de Servicios Técnico-Administrativos: recepción, dirección, cubículo del médico, psicólogo y trabajador social, así como los servicios sanitarios de esta área, un total aproximado de 160.00 m².

- Área de Estancia de Niños: aulas o salas de Lactantes, Maternales y Preescolares, salón de usos múltiples y sanitarios para los niños, a razón de 2.34 m² por niño.

- Área de Servicios Generales: cocina, banco de leche, comedor, almacén de víveres, bodegas de enseres y material didáctico, lavandería y servicios sanitarios para el personal, a razón de 1.09 m² por niño.

- Áreas de recreación al aire libre,  a razón de 3.44 m² por niño.

- Áreas de circulación,  a razón de 1.80 m² por niño.

Con relación a la distribución de los espacios, es conveniente ubicarlos de acuerdo a un esquema que establezca claras y coherentes relaciones entre los diferentes servicios y no en un simple proceso aditivo en el que, conectados por una circulación, se disponen los locales uno tras otro sin distinguir jerarquías entre los mismos.

Es recomendable manejar una estructura modular que agrupe, en cada módulo, aquellos servicios que tienen interdependencia mayor, así como agrupar en paquetes todos aquellos locales que requieran de instalaciones similares.

Se recomienda que el CENDI sea construido en una sola planta, ya que ofrece una mayor seguridad y facilita su funcionamiento; aunque no se excluya la posibilidad de ser construido en dos plantas de acuerdo a las dimensiones del terreno con que se cuente cuidando las máximas medidas de seguridad en barandales y escaleras, deberán utilizarse materiales y acabados de fácil limpieza y resistencia al tránsito, cuidando las condiciones térmicas de éstos, es decir acordes a las características climatológicas donde se construye el CENDI.

Es importante que algunos de los materiales colocados en pisos, muros y techos de la aulas de estancia de los niños, tengan un alto índice de absorción acústica. Se sugiere que se utilicen colores tenues para dar sensación de tranquilidad y brillantez.

Mobiliario y Equipo.

A continuación, se enlista el mobiliario y equipo que se requiere para el adecuado funcionamiento de un CENDI:

| Vestíbulo o Recepción: | Servicio de Trabajo Social: |
| --- | --- |
| Mostrador para realizar el filtro | Escritorio |
| Sillones o sillas | Sillas |
| Pizarrón | Archivero |
| Equipo de sonido con micrófono | Máquina de escribir |
| Dirección: | Jefatura de Servicio de Trabajo Social: |
| Escritorio | Escritorio |
| Credenza | Sillas |
| Sillón giratorio | Archivero |
| Sillones fijos | Máquina de escribir |
| Mesa de juntas |  |
| Sillas | Jefatura de Servicio Pedagógico: |
| Teléfono | Escritorio |
| Nicho para bandera | Sillas |
| Bandera Nacional | Archivero |
| Secretaria: | Área de Lactantes: |
| Escritorio Secretarial | Cunas (Lactantes 1) |
| Silla | Colchones (Lactantes 2 y 3) |
| Archivero | Baños de Artesa |
| Máquina de escribir | Muebles de guarda |
| Teléfono secretarial | Barra de caminata (Lactantes 2 y 3) |
|  | Espejo |
| Servicio Médico: | Silla portabebé (Lactante 1 y 2) |
| Escritorio | Sillas periqueras (Lactantes 2 y 3) |
| Sillas |  |
| Archivero | Área de Maternales: |
| Cuna de hospital | Mesas |
| Mueble para exploración pediátrica | Sillas |
| Equipo médico básico para las funciones del servicio | Mueble de guarda |
|  | Colchones |
|  | Tablero de corcho y pizarrón |
|  | Espejo |
| Servicio Pedagógico: | Comedor: |
| Escritorio | Mesas |
| Sillas | Sillas |
| Archivero | Anaqueles |
| Mueble de guarda para material didáctico | Vajilla |
| Cronómetro digital | Cubierto |
| Área de Preescolares: | Almacén de Víveres: |
| Mesa | Escritorio |
| Sillas | Silla |
| Muebles de guarda | Anaqueles |
| Colchones | Báscula de 120 kg |
| Tablero de corcho y pizarrón | Báscula de cocina |
| Aula de Usos Múltiples: | Bodega de Enseres: |
| Mueble de guarda | Anaqueles |
| Silla apilables (niños y adultos) | Equipo básico de Limpieza |
| Piano | Equipo básico de mantenimiento |
| espejo |  |
| proyector | Bodega de Material Didáctico: |
|  | Enseres |
| Sanitarios de Niños: |  |
| Tazas (w.c.) | Lavandería: |
| lavamanos | Lavadora secadora |
| toalleros | Mesa para planchar |
| portavasos | anaqeles |
| Portacepillos de dientes | plancha |
| Cocina: | Sanitarios de Personal: |
| Estufa industrial | Tazas (w.c.) |
| Horno | lavamanos |
| Plancha o comal | Muebles de guarda |
| Campana |  |
| Refrigerador | Banco de Leche: |
| Congelador | Estufa o parrilla eléctrica |
| Fregadero | Refrigerador |
| Mesas de trabajo | Fregadero |
| Anaqueles | Anaqueles |
| Filtro de agua | Lavador de biberones |
| Licuadora | Licuadora |
| Batidora | Mezcladora de leches |
| Olla express | Filtro de agua |
| Exprimidor y extractor de jugos | Batería de cocina |
| Batería de cocina |  |