NMX-R-003-SCFI-2011

6.2.1 Condiciones del medio físico transformado, no aptas para laconstrucción de escuelas

Para la construcción de escuelas, sin menoscabo de las disposiciones legalesaplicables, debe evitarse la selección de terrenos que presenten alguna ovarias de las siguientes condiciones:

- Los ubicados a una distancia igual o menor a 500m del lindero máscercano a los depósitos de basura y/o de plantas de tratamiento debasura o de aguas residuales.

- Los ubicados a una distancia igual o menor a 1 km del límite dedepósitos de combustible.

- Los ubicados a una distancia igual o menor a 50m de las estaciones deservicio (gasolineras o gaseras).

- Los ubicados a una distancia igual o menor a 500m de ductos en losque fluyan combustibles (gasoductos, oleoductos, etc.), así como deinstalaciones industriales de alta peligrosidad.

- Los ubicados a menos de 50m de las líneas de electrificación de altatensión.

- Los ubicados a menos de 30m de líneas troncales de electrificación.

- Los ubicados a menos de 3m de ramales o líneas de distribución dealumbrado público, teléfono, telégrafo o televisión por cable.

- Los ubicados dentro de los límites de influencia de campos de aviación,según las regulaciones aplicables.

- Los ubicados en áreas de relleno provenientes de residuos industriales,químicos, contaminantes o de basura en general.

- Los ubicados en áreas que fueron cementerios.

- Aquellos que se encuentren en el área de influencia del desfogue o delembalse de una presa.

- Los ubicados dentro del derecho de vía de ductos o tuberías queconduzcan materiales peligrosos, así como de caminos, vías deferrocarril y cuerpos superficiales de agua, por donde se transportenmateriales peligrosos.

- Los ubicados dentro del radio de afectación por radiación de centralesnucleoeléctricas o industrias que operen productos radiactivos.

- Los ubicados sobre rellenos que contengan desechos sanitarios,industriales o químicos.

- Los que hayan sido utilizados como depósitos de materiales corrosivosreactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, infecciosos o radiactivos.

- Los ubicados dentro del radio de afectación derivado de algún desastrequímico causado por fuga, derrame, explosión o incendio de industriaslocalizadas en la vecindad del mismo.

- Los ubicados en intersecciones con carreteras, vialidades primarias ovías férreas.